## Slide 5
clc;
clear all;
close all;
a= arduino();
interv = 120;
init_time = 1;
x=0;
z=0;
while (init_time<interv)
b=readVoltage(a,'A0');
%reading voltages from pin A0 , reads voltages not adc value ,
%voltages = (ADC*5)/1024
x=[x,b];
subplot(1,2,1);
plot(x)
xlabel('time(sec)');
ylabel('Voltage');
title('Voltage across GOP');
grid ON
Vin=5;
Rref=50000;
R = Rref * (1 / ((Vin / b) - 1));
R0=220420;
dR=R-R0;
RR=(R-R0)/R0;
z=[z,RR];
subplot(1,2,2);
plot(z);
xlabel('time(sec)');
ylabel('Relative Resistance');
title('dR/R0');
grid on;
pause(1);
init_time=init_time+1;
drawnow
end